## Slide 1
Pelatihan Lapangan Lepas Pantai: Tekanan Uap & Manajemen H2S
Panduan Sederhana dan Praktis untuk Operator

## Slide 2
Daftar isi
1
Pendahuluan
2
Apa itu Reid Vapor Pressure (RVP)?
3
Teori RVP
4
Dampak RVP di Lapangan
5
Pengenalan H2S
6
Teori H2S

## Slide 3
7
Dampak H2S pada Keselamatan & Aset
8
Apa itu Skavenging H2S?
9
Teori Reaksi Triazine
10
Aplikasi Lapangan: Skavenging H2S
11
Pengukuran H2S di Lapangan
12
Kesimpulan & Pengingat Keselamatan

## Slide 4
Pendahuluan
Didesain untuk operator lapangan lepas pantai dengan tingkat pendidikan SMA.
Menjelaskan topik RVP dan H2S dengan cara yang jelas, sederhana, dan relevan di lapangan.

## Slide 5
Apa itu Reid Vapor Pressure (RVP)?
RVP adalah ukuran kecenderungan cairan untuk menguap, khususnya untuk produk minyak bumi.
Digunakan untuk memahami volatilitas dan keselamatan penanganan bahan bakar.

## Slide 6
Teori RVP
Suhu tinggi atau molekul ringan berarti tekanan uap lebih tinggi.
RVP diukur dengan metode standar pada suhu 100°F (37,8°C).

## Slide 7
Dampak RVP di Lapangan
RVP tinggi bisa menyebabkan penguncian uap pada mesin atau pompa.
Tangki penyimpanan bisa membangun tekanan berbahaya jika RVP terlalu tinggi.

## Slide 8
Pengenalan H2S
Gas beracun dan mudah terbakar dengan bau telur busuk, umum di ladang minyak.
H2S bisa menyebabkan masalah kesehatan atau kematian pada konsentrasi tinggi.

## Slide 9
Teori H2S
H2S terbentuk secara alami dari penguraian material organik di bawah tanah.
Lebih berat dari udara, dapat berkumpul di area rendah.

## Slide 10
Dampak H2S pada Keselamatan & Aset
Bahkan dalam jumlah kecil dapat mempengaruhi kesehatan; level tinggi bisa mematikan.
H2S merusak logam, menyebabkan kebocoran atau kegagalan peralatan.

## Slide 11
Apa itu Skavenging H2S?
Digunakan untuk mengurangi kandungan H2S dalam minyak, gas, dan air.
Triazine adalah skavenger yang paling sering digunakan.

## Slide 12
Teori Reaksi Triazine
Triazine bereaksi dengan H2S membentuk zat padat atau cair yang tidak beracun.
Bekerja dengan baik tetapi harus diberi dosis yang tepat.

## Slide 13
Aplikasi Lapangan: Skavenging H2S
Triazine disuntikkan di area yang terdeteksi memiliki H2S.
Operator harus memeriksa level H2S sebelum dan sesudah injeksi.

## Slide 14
Pengukuran H2S di Lapangan
Perangkat digital yang menunjukkan konsentrasi H2S secara real-time.
Tabung yang berubah warna digunakan dengan pompa tangan untuk pengukuran cepat.

## Slide 15
Kesimpulan & Pengingat Keselamatan
Kenali RVP untuk penanganan bahan bakar yang aman; gunakan skavenger untuk mengontrol H2S.
Selalu periksa gas dan ikuti protokol keselamatan di lapangan.